Regeltechnik 	DIN-Rail I/O-Module

#### DIGIcontrol-R22, -R2L

- I/O Module für DIN Schienenmontage

- IBB/S Bus Interface für Daten & Stromversorgung

- AES verschlüsselte Hochsicherheit IBB/S Kommunikation

- Überwachte Digitaleingänge für Alarm, Licht & Regeltechnik

- Eingang auch als Zählereingang konfigurierbar (-R22)

- V4 analoges Reportsystem

- DIGIcontrol-R22 zwei Relais & zwei überwachte Eingänge

- DIGIcontrol-R2L 2x LED PWM-Treiber & ein überwachter Eingang

DIGIcontrol-R22, -R2L              DIN-Schienen I/O Module

Die DIGIcontrol I/O-Module zur DIN Schienenmontage sind Intelligent Building Bus (IBB) Geräte mit lokaler Intelligenz. Sie wurden entwickelt, um im Sicherungsschrank die Ein- und Ausgangskapazität der DIGIcontrol-FC3xxx Kontroller mit vernetzten I/Os zu erweitern.

Eine eindeutige Seriennummer ermöglicht die Konfiguration einer RS485 ID-Nummer im Bereich von 1 bis 120. Die Geräte werden über ihre internen Netzteile aus der IBB-Leitung gespeist. Ein intelligentes Relais-Power-Management ermöglicht mit einem kleinen Relais-Haltestrom die Reduzierung des IBB-Strombedarfs. Die Module mit einer Breite von 22.5mm können einfach in ein DIN-Schiene eingeklickt werden.

Die Parameter werden im Flash-Speicher gespeichert, um Datenverlust bei Stromausfall zu vermeiden. Die Konfiguration und Parametrisierung der Zuordnung von Eingängen zu Lichtkreisen oder Lichtgruppen, Eingangsfilterung, Zuordnung zu Alarmzonen und Eingangseigenschaften erfolgt über den Host-Rechner. Jeder Eingang kann gleichzeitig für Lichtsteuerung, Regelung, Beschallung, Zutrittskontrolle und Alarmüberwachung verwendet werden.

DIGIcontrol-R22 ist die kleine Tochter des bekannten DIGIcontrol-C44A-Moduls, mit zwei Allzweck-Relaisausgängen mit Zustandsüberwachung und zwei überwachten Eingängen. Die Eingänge können als Alarmeingang, Lichtsteuerungseingang oder als Zählereingang verwendet werden, um Energie- oder Wasserverbrauch zu Messen und Protokollieren. Der Eingang kann bis zu 10240 Pulse/Sekunde verarbeiten. Die Gerätekonfiguration erlaubt mittels Multiplikation & Division eine Anpassung an die gewünschte Skalierung.

DIGIcontrol-R2L verfügt statt der Relais über zwei PWM LED-Treiber zum Steuern und Dimmen von 2 unabhängigen LED-Leuchten. Sie kann entweder zur Steuerung von 2 dimmbaren LEDs oder für eine einzelne LED-Lampe mit Farbtemperaturregelung konfiguriert werden. Der Eingang kann als Alarmeingang oder als Lichtsteuereingang verwendet werden.

Technische Daten:

Alle Module:

32-bit ARM Cortex-M4 CMOS CPU

Speicher: 256kb Flash / 32kB SRAM 
AES-Verschlüsseltes IBB/S Netzwerk-Interface

Versorgungsspannung: 11-28 VDC

Betriebstemperatur:    -10º bis +45ºC

DIGIcontrol-R22

2 Überwachte digitale Eingänge sind für Alarm-, Regelungs-,
        Licht-Funktionen oder als Zählereingang verwendbar

2 Relais 230VAC/16A mit Umschaltkontakten

Strombedarf:   70mA max.

Abmessungen B22,5 x L98 x H56,5 mm, DIN- Schienenmontage

DIGIcontrol-R2L

1 Überwachter digitaler Eingang für Alarm- oder Lichtfunktionen

2 PWM LED-Driver Ausgänge 12-24V/6A

Strombedarf:   50mA max.

Abmessungen B22,5 x L98 x H56,5 mm, DIN- Schienenmontage

Lieferumfang:
DIGIcontrol-R22 oder -R2L (im 10ner Pack) komplett  mit Installations- und Montageanleitung

k

# Text boxes

ATS

### HIGH-TECH SECURITY & BUILDING AUTOMATION SYSTEMS MADE IN AUSTRIA

ATS

Information contained in this document is correct at the time of publication (120223) is subject to change without notice.

##### Austrian Technical Systems

Werk Wienerwald  +43-2238-700-050  https://www.ats.co.at  mail: sales@ats.co.at